## Slide 1: 光电信息技术综合实践
崔继文
超精密光电仪器工程研究所
第一课 NI myDAQ介绍

## Slide 2
一、背景
目前，精密仪器专业学生本科期间工程实践很少。
实验课课时少，时间短
实验器材昂贵
设备沉重、种类繁多
理论与实际的脱节大大影响了教学效果和学生的学习积极性。

## Slide 3
一、背景
NI myDAQ是美国NI 公司专为学生量身定制的一款便携式测量、分析与控制设备，它集成了8 种常用仪器，便于学生进行工程实践。

## Slide 4
一、背景
NI myDAQ 是一种典型的基于数据采集(DAQ)的虚拟仪器设备。
信号处理
控制
电子线路
自动测量

## Slide 5
一、背景
NI myDAQ 配合NI LabVIEW软件平台，可以随时随地监控测控进程。

## Slide 6
NI myDAQ设备提供了14个数据接口，包括模拟输入/输出和音频输入/输出，数字输入/输出；提供了两套直流电源，分别是5V和地、±15V和地;
NI myDAQ自带 8 种常用电子仪器（虚拟仪器），使用过程与使用真实仪器相似；
测试过程可以选用自带虚拟仪器，也可以建立数据采集任务实现；
还可以采用LabVIEW编程，实现信号采集与分析，以及复杂测控功能。
NI myDAQ功能
计算机连上NI myDAQ设备，就如同一个便携的、拥有常用仪器仪表和数据采集设备的个人实验室

## Slide 7
二、NI myDAQ硬件组成
1. NI myDAQ 外观与接口

## Slide 8
二、NI myDAQ硬件组成
2. NI myDAQ模拟接口
模拟输入(AI):
2 个模拟输入通道，高阻抗差分电压输入；
多路复用，即通过一个 ADC 对两个通道采样
模拟输入信号范围为±10V；
通道模拟输入采样高达200kS/s，对于波形采集非常有用。
模拟输出(AO):
2 个模拟输出通道（对模拟地AGND的电压输出，非差分模式）；
两通道各有一个专用 DAC，可进行同步更新；
模拟输出信号范围为±10V；
每通道更新速率可达200kS/s，对于波形产生非常有用。

## Slide 9
二、NI myDAQ硬件组成
3. NI myDAQ数字与电源接口
数字输入输出(DIO/PFI):
DIO通道为3.3V LVTTL，输入最大接收 5 V，输出不兼容 5V CMOS逻辑电平；
共 8个通道；
各通道可配置为通用数字口或定时/计数器的输入或输出；
使用定时/计数器时，DIO 0~DIO 4配置成不同功能；
电源：
两套直流电源，分别是5V和地、±15V和地；
输出总功率（电源、模数输出）限制为500mW（常规）/100mW（最小）；
数字万用表：
提供测量电压（DC和AC）、电流（DC和AC）、电阻和二极管压降的功能

## Slide 10
二、NI myDAQ硬件组成
3. NI myDAQ数字与电源接口
NI myDAQ计数器/定时器信号分配
Notes: 使用计数器/定时器时，DIO 0 连接信号源，DIO 1 连接门，辅助输入为DIO 2，输出为DIO 3，频率输出为DIO 4, 有时软件不使用DIO而是用PFI 指示通道。NI myDAQ即是采用PFI 指示定时器/计数器通道。采用DIO 0作为心率计的计数输入端口。

## Slide 11
三、NI myDAQ软件
软件安装
NI MAX资源管理器
NI ELVISmx虚拟实验仪器软件
LabVIEW开发环境

## Slide 12
1. 软件安装
首先安装NI LabVIEW
  如果需要电路设计还可安装NI Multisim
然后安装NI-ELVISmx驱动
  其中包含NI-DAQmx驱动
三、NI myDAQ软件

## Slide 13
2. NI MAX（Measurement & Automation Explorer）资源管理器
——管理和配置NI硬件设备的工具，访问计算机所有NI软硬件资源的接口
（1）双击图标，打开MAX
三、NI myDAQ软件

## Slide 14
（2）设备的安装、设置与测试
在 设备与接口 项下可找到 NI myDAQ 设备，双击设备名， 可进行设备的设置与测试。
三、NI myDAQ软件

## Slide 15
比如：测试面板——在面板上设置设备、通道和信号信息，并配合相应的硬件连接，可以对NI myDAQ进行测试。
三、NI myDAQ软件

## Slide 16
（3）数据采集任务的创建和执行
在NI MAX中的 数据邻居 项上右击，弹出 新建 快捷菜单。
三、NI myDAQ软件

## Slide 17
三、NI myDAQ软件
弹出“新建”窗口

## Slide 18
选择数据采集任务的类型
三、NI myDAQ软件

## Slide 19
设备、通道选择
三、NI myDAQ软件

## Slide 20
命名新建的数据采集任务，然后设置并运行测试。
三、NI myDAQ软件

## Slide 21
3. NI ELVISmx 虚拟实验仪器软件
——提供 8 种常用实验仪器，作为便携式仪器使用
包括：数字万用表(DMM)、示波器(Scope)、函数发生器(FGEN)、Bode分析仪、动态信号分析仪(DSA)、任意波形发生器(ARB)、数字读取器(DigIn)、数字写入器(DigOut)
打开Instrument Launcher
开始>>所有文件>>National Instruments>>NI ELVISmx for NI ELVIS&NI myDAQ>>NI ELVISmx Instrument Launcher
三、NI myDAQ软件

## Slide 22
万用表
示波器
信号发生器
伯德分析仪
任意波形发生器
数字只读器
数字只写器
8 种常用实验仪器
三、NI myDAQ软件
启动器默认打开NI ELVISmx软件仪器套件界面，要打开一个仪器，单击相应设备的按钮即可。

## Slide 23
8 种常用实验仪器界面
三、NI myDAQ软件

## Slide 24
（1）数字万用表(DMM)
数字万用表(DMM)连接设备上的香蕉插头，可完成电压测量（DC 和AC）、电流测量（DC 和AC）、电阻测量、二极管测试、等
三、NI myDAQ组成

## Slide 25
测量参数如下：
DC电压：60 V、20 V、2 V 和200 mV 量程
AC电压：20 V、2 V 和200 mV 量程
DC电流：1 A、200 mA 和20 mA 量程
AC电流：1 A、200 mA 和20 mA 量程
电阻：20 MΩ、2 MΩ、200 kΩ、20 kΩ、2 kΩ 和200 Ω 量程
二极管：2 V 量程
分辨率（显示的有效位数）：3位半
三、NI myDAQ组成

## Slide 26
（2）示波器(Scope)
两个差分输入通道（浮地示波器），可调整刻度、位置与时基。
能够通过鼠标在屏幕上获得更精确的测量值。
三、NI myDAQ组成

## Slide 27
测量参数如下：
通道源：AI 0 和AI 1 ；音频左、右声道输入。
注：AI 和音频输入不可同时使用。
耦合：AI 通道仅支持DC 耦合。音频输入通道仅支持AC 耦合。
电压刻度/ 格：音频输入通道有1V、500 mV、200 mV、100 mV、50 mV、20 mV 和10 mV；AI 通道另多有5 V和2 V。
采样率：AI和音频输入的最大采样率200 kS/s。
时基时间/格：AI 和音频输入通道：200 ms~ 5μs。
触发器设置：支持立即触发和边沿触发。使用边沿触发时，水平位置指定范围为0% ~ 100%。
三、NI myDAQ组成

## Slide 28
（3）函数发生器(FGEN)
函数发生器(FGEN) 可生成标准波形，并可选择输出波形的类型（正弦波、方波或三角波）、幅值和频率。
此外，还提供DC 偏移量设置、扫频功能、幅值调制和频率调制。
参数如下：
输出通道：AO 0 或AO 1
频率范围：0.2 Hz ~ 20 kHz
三、NI myDAQ组成

## Slide 29
（4）Bode分析仪
Bode分析仪生成用于分析的Bode 曲线。
结合扫频功能及设备的模拟输入，可实现十分全面的功能。
测量参数如下：
激励测量通道：AI 0
响应测量通道：AI 1
激励信号源：AO 0
频率范围：1 Hz ~ 20 kHz
三、NI myDAQ组成

## Slide 30
（5）动态信号分析仪(DSA)
动态信号分析仪(DSA) 对AI 或音频输入进行频域转换。可连续测量，也可次扫描，可使用各种窗和过滤项。
测量参数如下：
通道源：AI 0 和AI 1 ；音频左、右声道输入
电压范围：
  – AI通道：±10 V, ±2 V
  – 音频输入通道：±2 V
三、NI myDAQ组成

## Slide 31
（6）任意波形发生器(ARB)
任意波形发生器(ARB) 生成信号并显示为电子波形。首先在NI Waveform Editor 中创建波形，然后再加载至 ARB 即可生成波形。
参数如下：
输出通道：AO 0 和AO 1 ；音频左、右声道输出。
触发源：仅限立即触发。
三、NI myDAQ组成

## Slide 32
（7）数字读取器(DigIn)
数字读取器从NI myDAQ 数字通道中读取数字数据。
可将I/O 通道组合为端口读取数据，也可组合为2 个端口（0 ~ 3 和4 ~ 7）或一个8引脚的端口(0 ~ 7)。
三、NI myDAQ组成

## Slide 33
（8）数字写入器(DigOut)
数字写入器按用户指定的数字模式更新NI myDAQ数字通道。
可将I/O 数据线组合为端口，也可采用4位模式（0 ~ 3或4 ~ 7）或8位模式(0 ~ 7) 写入。此外，用户还可自定义模式（如梯度、切换或行进1s）。
可按一个模式连续写入或只写入一次。
除非生成了其他模式、使用中的通道被配置为读取。
三、NI myDAQ组成

## Slide 34
4. LabVIEW开发环境
图形化编程语言
“前面板”=
用户界面
“后面板/程序框图”= 代码
三、NI myDAQ软件

## Slide 35
图形化编程语言
实现采集、分析和显示数据
三、NI myDAQ软件

## Slide 36
基于Labview对myDAQ编程操作——调用DAQ Assistant Express VI
  后面板上右键，测量I/O>>DAQmx Data Acquisition
  依据 新建向导 创建并设置数据采集任务
  DAQ Assistant Express VI图标下出现Data端子，采集任务建立完成
三、NI myDAQ软件

## Slide 37
LabVIEW范例查找器
内置许多现成的应用范例，简化编程复杂度
便于与硬件集成
三、NI myDAQ软件

## Slide 38
四、NI MyDAQ的应用
1. 采用PC构成虚拟仪器系统

## Slide 41
四、NI MyDAQ的应用
3. 应用实例——反射式心率计
搭建电路

## Slide 43
四、NI MyDAQ的应用
连接到NI myDAQ

## Slide 44
采用虚拟示波器观测心跳波形.

## Slide 45
四、NI MyDAQ的应用
编写LabVIEW程序

## Slide 46
四、NI MyDAQ的应用
3. 应用实例——反射式心率计
编写LabVIEW程序
LabVIEW程序代码

## Slide 47
四、NI MyDAQ的应用
3. 应用实例——反射式心率计
编写LabVIEW程序
LabVIEW程序代码
子VI

## Slide 48
四、NI MyDAQ的应用
3. 应用实例——反射式心率计
LabVIEW 子VI 程序
LabVIEW程序代码
显示子VI程序
定时判断子VI程序

## Slide 49: 4. 应用举例: 温度采集与显示

## Slide 50: 应用举例: 音频信号采集与处理
Notes: SEE WORD DOCUMENT FOR EXERCISE #4 CONTENT

## Slide 51: 应用举例：也可通过标准接口连接PCB板，扩展复杂功能

## Slide 52: 5. 基于myDAQ的学生创新作品
数码听诊器
(北京大学)

## Slide 53
打地鼠游戏、温控杯
(天津大学)

## Slide 54
手势控制器鼠标
(复旦大学，1个月)

## Slide 55
手势控制的示波器
(浙江大学)

## Slide 56
音乐喷泉
(复旦大学，2个月)

## Slide 57
电源稳压系统
(上海交通大学，1.5个月)
钢琴楼梯

## Slide 58
水控DJ系统
(浙江大学)
电子琴
(浙江大学)

## Slide 59
空气吉他
(东南大学)

## Slide 60
谢谢听讲！